Eyetech颗粒粒度粒型分析仪操作方法（简化）

（已经熟悉操作者使用）

1 打开仪器开关（在仪器后面）

2 打开电脑，开Eyetech分析软件（密码为user11），预热20分钟

3 点击Measurement快捷键，选择测量工作界面：

在Stage栏选择Define Measurement,

Measurement channel: 选择Size & concentration (Laser)

Sample catagary: 选择自己已经设置好的方法类别

Setup name: 选择自己已经设置好的方法名称

Enter sample name: 根据测试样品输入名称

Comments: 输入操作者姓名及其它有关样品信息。

依次点击Stage栏中各项指令，根据提示进行测试。

4 结果显示及输出

点击Results list快捷键进入数据库界面

点击Results list 中所需输出的数据文件名（一般选择平均结果）， 然后在Operations 栏中点击show report将数据转换成word格式输出后保存，并用刻录光盘备份数据。

5 注意事项

分析不同样品及分析结束后务必注意比色皿及搅拌子的清洁，以避免交叉感染。请留意不要遗失搅拌子。不要修改软件中的其它设置。每次分析请登记。