Zeta电位测定仪操作规程

- 型    号： Zetasizer Nano Z型Zeta电位分析仪

- 制造厂商：英国马尔文仪器有限公司

- 仪器特点：

- 运动范围：＋/-10μcm/Vs

- 电导率范围：0－200mS/cm

- 温度范围：2℃－90℃

- 用途：测量被分散的颗粒和溶液中的分子的Zeta电位

- 操作规程

- 依次打开稳压电源、电脑、电位仪开关。

- 打开nano。

- 使用进样器将样品缓慢推入样品池，放入仪器。

- 选择Measure菜单下的Measurement，输入样品名称。

- 系统自检完毕后，启动Start。

- 实验完毕后，依次关掉电位仪、电脑、稳压电源开关。

- 最后，清理实验台和实验用品，做好实验登记记录。