BA310数码生物显微镜使用说明指南

- BA310生物显微镜使用的操作步骤：

（－）基础操作

  - 打开电源

  - 将光源调为最亮

  - 转动粗调及微调手轮，将载物台上升到物镜观察的焦面位置上

  - 转动聚光镜手轮，将聚光镜升到最高位置

  - 将孔径光栏开到最大

  - 将4X物镜摆入光道中，装好目镜

  - 关机时，请先将光源调至最暗，然后再关闭电源。

（二）光轴中心的调整

- 将视场光栏和孔径光栏完全打开

- 转动视场光栏调节圈将视场光栏关到最小

- 将切片放置上载物台上

- 采用10X物镜对样品进行调焦

- 转动聚光镜调节手轮，直到视场光栏的像清晰的呈现在样品表面上

- 调节聚光镜调中螺钉，直至视场光栏像的中心与目镜视场中心重合

- 每次物镜倍率变换，都要调节的对中视场光栏，使之比目镜视场略大

（三）油浸物镜的使用

- 油浸物镜印有“oil”，使用时，在盖玻片与物镜前片间需添加浸油

- 使用前，请驱出在油瓶口处的气泡

- 在观察结束后，切记用镜头纸将物镜上的油渍擦拭干净，并用蘸有二甲苯的镜头纸将残留油膜去掉。

- 用一个较低倍的物镜定位视场的位置，然后把物镜转出光路，在样品上再滴加一滴油，然后把油浸物镜转入光路，通过微动调焦使像清晰。

（四）显微摄影操作

- 将三目筒上的光路转换拉杆拉出，使之到位，这时进入观察筒和进入摄像筒的光的比率为20：80

- 启用Motic Images Advanced 3.2后，出现以下工作界面（详见说明书27）

- 点击工具栏中的采集窗按钮

- 启用Motic 显视视频工具

- 点击窗口工具栏中的静态图像捕捉按钮，你将捕捉到采集窗口所见到的实时图像

- 在捕捉图像之后，通过点击“设置”按钮，在“设置”对话框中选择“用户自定义文件名”。设置完成之后同，点击“捕捉”按钮将出现对话框，输入文件名称并选择存储文件格式及存储路径，然后点击“确定”，文件便可以用户自定义的名称和格式存储。

- 测量：选择一种需要进行测量的图形，如线形（测长度），移动鼠标指针到图像窗口，点击并拖动鼠标划出您要测量的区域或距离。完成测量操作后，可再次通过鼠标的拖曳改娈测量的位置及范围。

- 在图像的其它部分点击鼠标右键，将得到弹出式菜单，选择“固定”或“锁”命令保存测量结果。

- 执行完测量操作后，测量结果可直接在图像上观察到，也可点击控制面板的测量选项卡中的测量表按钮，在得到测量表的对话框中观察。其结果还可以导出EXCEL表格或文本文档。

- 报告打印：点击工具栏中Motic报告打印按钮，启动Motic报告打印后将预览窗口中的图片拖入到页面中，图片周围的红色方框可用来调节图片的大小，可以建立多页报告，并可以报告中输入文字，同时也可实现多页预览，最后可将做好的报告打印出来。

注意事项：

1、每次使用结束后，请在使用登记本上记录并签字；

2、本电脑上不准使用外来优盘，如需拷贝文件，请与实验室老师联系，借用公共优盘；

3、在正常使用过程中，请不要随便改变电脑和显微镜的设置参数；

4、使用中出现问题，请停止使用并及时与实验室老师联系。